1.pielikums

Iepirkuma id.nr.LDM 2015/04

Latvijas Dabas muzeja iepirkums „Metāla skapji muzeja krātuvēm”

Tehniskā specifikācija

I Krātuvju skapji:

Visiem krātuvju skapjiem jāatbilst  vispārējam aprakstam, speciālo prasību aprakstam un skapja izmantošanas mērķim.

Vispārējs apraksts:

Stabila metāla skapju (sekciju) konstrukcija ar divām veramām durvīm un slēdzama ar mehānisku slēdzeni.

Skapjus (sekcijas) var izmantot gan atsevišķi – izvietojot vienu skapi (sekciju) telpā, gan savienojot vairākus skapjus (sekcijas) kopā.

Skapju (sekciju) konstrukcijām jābūt viegli savienojamām ar sāniem, bez atstarpēm.

Plauktu statņu sāns sastāv no divām kājām, kas paredz papildus plauktu pievienošanu un kas paredz konstrukcijas stabilitāti.

Plauktu statņu stabilitātes nodrošināšanai katrai kājai jāparedz balsts (pēda), kā arī kāju savienojuma stieņi vai plāksnes.

Dekoratīvais sāns ir plaukta noslēdzošs slēgts sāns - panelis, kurš tiek pievienots plauktu statņu sānam.

Lai nodrošinātu plaukta konstrukcijas stabilitāti, plaukta konstrukcijas aizmugurē jābūt piestiprinātām metāla diagonālēm: katrai plaukta konstrukcijai no augšējā labā stūra līdz apakšējam kreisajam  stūrim diagonālā veidā un pāri no augšējā kreisā stūra līdz apakšējam labajam stūrim.

Plauktu statņu sāns sastāv no divām kājām, kas paredz papildus plauktu pievienošanu un konstrukcijas stabilitāti.

Skapju  krāsojumam jābūt korozijas izturīgam, gaiši pelēkā tonī, krāsotam ar pulvera tehnoloģiju. Krāsojumam jābūt ķīmiski neitrālam, kas pieļauj krājuma priekšmetu glabāšanu bez iesaiņojuma. Krāsojumam jābūt mehāniski izturīgam.

Materiāls: metāls

Skapju  (sekciju) stabilitātes nodrošināšanai regulējamām kājām jābūt aprīkotām ar balstiem pēdām.

Katra plaukta augstumu var brīvi regulēt bez skrūvēšanas.

Izņemamo plauktu regulēšanas solis ≤ 10 cm.

Izņemamo plauktu katra plaukta nestspēja ≥ 15 kg

Tabulā norādītais augstuma izmērs var būt lielāks par 2 cm.

Minimālais garantijas termiņš  – 24 mēneši.

Piegāde:

Preču piegāde un uzstādīšana 60 dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās.

Vienojoties Preci piegādāt pa daļām, pirmās Preču piegādes daļai jābūt vismaz 1 skapim (A vai B). 1-ai preces daļai  jābūt piegādātai un uzstādītai 40 dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās un atlikušo Pilnu preces piegādi un uzstādīšanu jāveic ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās.

| Nr.p.k. | Iepirkuma Priekšmets, izmēri | Speciālo prasību apraksts un izmantošanas mērķis | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skapis A Augstums: 300 - 320 cm Garums: 330 - 340 cm Skapis sastāv no 9 trijās kārtās savienotām sekcijām. Katras sekcijas izmēri: Augstums – 100 cm Platums –110 cm Dziļums - 80 cm Skapjiem ir kopīgas sāna sienas | Skapja izmantošanas mērķis: Skapis paredzēts Zooloģiskā krājuma dzīvnieku un putnu izbāžņu glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai sekcijai paredzēti 2 (divi) horizontāli izņemami metāla plaukti ar augstuma izmaiņu iespēju ik pa 10 cm. | 1 skapis no 9 sekcijām |
| 2 | Skapis B Augstums: 300 - 320 cm Garums: 440 - 450 cm Skapis sastāv no 12 trijās kārtās savienotām sekcijām. Katras sekcijas izmēri: Augstums – 100 cm Platums –110 cm Dziļums - 80 cm Skapjiem ir kopīgas sāna sienas | Skapja izmantošanas mērķis: Skapis paredzēts Zooloģiskā krājuma dzīvnieku un putnu izbāžņu glabāšanai. Speciālo prasību apraksts: Katrai sekcijai paredzēti 2 (divi) horizontāli izņemami metāla plaukti ar augstuma izmaiņu iespēju ik pa 10 cm. | 1 skapis no 12 sekcijām |